Справка

о состоянии загрязнения атмосферного воздуха

в Ростове-на-Дону, Азове, Волгодонске, Таганроге,

Шахтах и Цимлянске в декабре 2021 года.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Ростове-на-Дону проводились на 7 станциях государственной наблюдательной сети (далее - станция), расположенных по адресам:

2  -  ул. Врубовая, 32,

21 -  ул. Токарная, 11/16 (территория телецентра),

29 -  пересечение пр. Театрального и ул. Максима Горького,

44 – пересечение ул. Магнитогорской и пер. Валуйского,

51 -  пересечение ул. Красноармейской и  пр. Будённовского,

52 – пр. Сельмаш, 7а,

55 -  пр. Королева 15/4.

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в г. Ростове-на-Дону в декабре не зарегистрированы.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 0,7 ПДК. Наибольшая из средних за месяц концентрация составила        1,8 ПДК и отмечена на станции 51. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 3,8 раза (СИ= 3,8) и отмечалась 8 декабря на             станции 51. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации равна 14,1 % (НП= 14,1 %).

Среднемесячная и максимальная разовая концентрации диоксида серы не превышали предельно допустимых значений.

Средняя за месяц концентрация оксида углерода в целом по городу ниже                1 ПДК. Максимальная разовая концентрация также не превышала предельно допустимое значение и составила  0,6 ПДК на станции 44.

Превышений предельно допустимых концентраций по диоксиду и оксиду азота не обнаружено.

Наблюдения за содержанием в воздухе сероводорода проводились на станциях 21, 29 и 44. Максимальная разовая концентрация не превышала гигиенический норматив и составила 0,5 ПДК на станции 44.

Контроль содержания в атмосферном воздухе фенола и формальдегида осуществлялся на трех станциях: 51, 52 и 55.

Содержание в атмосферном воздухе  фенола было значительно ниже значений ПДК для данного вещества.

Средняя за месяц концентрация формальдегида в целом по городу не превышала предельно допустимое значение. Максимальная разовая концентрация составила 1,4 ПДК и отмечалась 6 декабря на станции 51.

Контроль содержания в воздухе хорошо растворимых твердых фторидов проводился на станции 29. Средняя за месяц и максимальная разовая концентрации были в пределах гигиенического норматива.

Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха фторидом водорода проводился на двух станциях 52 и 55. Средняя за месяц концентрация в целом по городу не превысила предельно допустимое значение, максимальная разовая концентрация составила 1,4 ПДК 11 декабря (станция 52).

Уровень загрязнения воздуха аммиаком и сажей был невысокий, превышений ПДК не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В декабре в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП = 14,1 % и значением СИ= 3,8 .

В г. Азове наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях:

2 - ул. Черноморская, 77-а (зона влияния промышленных предприятий),

3- ул. Ленина, 83 (район центрального рынка).

Высокое и экстремально высокое загрязнение атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 1,4 ПДК, максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 1,5 раза (СИ=1,5)  и отмечена 17 декабря на станции 2.

Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации взвешенных веществ составила 11,5 % (НП=11,5 %).

Уровень загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, формальдегидом был невысокий, превышений ПДК не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Азове в декабре в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП =11,5 % .

В г. Волгодонске наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях:

3 - ул. М. Горького, 81,

4 - ул. Энтузиастов, 16.

Проводился контроль содержания в атмосферном воздухе  взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, сероводорода и формальдегида.

Превышение предельно допустимых значений среднемесячных и максимальных разовых концентраций всех контролируемых примесей, кроме формальдегида, не обнаружено. Средняя за месяц концентрация формальдегида в целом по городу составила 1,6 ПДК. Максимальная разовая концентрация не превышала предельно допустимое значение.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Волгодонске в декабре в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низкий.

В г. Таганроге проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и хлорида водорода на одной станции, расположенной на пересечении ул. Александровской и ул. Гоголевской.

Высокое и экстремальное загрязнение атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Средняя за месяц и максимальная разовая концентрации взвешенных веществ не превысили предельно допустимого значения и составили 0,132 мг/м3, 0,404 мг/м3 соответственно.

Средняя за месяц концентрация хлорида водорода на уровне 1 ПДК. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 1,9 раза (СИ=1,9) и отмечалась 4 декабря.

Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации хлорида водорода составила 2,6 % (НП=2,6 %).

Контроль уровня загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота не выявил превышений значений предельно допустимых концентраций для этих примесей.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Таганроге в декабре уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП =2,6 %.

В г. Шахты проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и сероводорода. Наблюдения выполнялись на одной станции государственной наблюдательной сети, расположенной на пересечении ул. Чернокозова и                   ул. Садовой.

Высокое и экстремальное загрязнение атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ превышала гигиенический норматив в 1,8 раза, максимальная разовая концентрация составила 1,4 ПДК (СИ=1,4) 7 декабря. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации равна 7,1 % (НП= 7,1 %).

Контроль уровня загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, сероводородом не выявил превышений значений предельно допустимых концентраций для этих примесей.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Шахты в декабре уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП =7,1 %.

В г. Цимлянске осуществлялся контроль содержания в атмосферном воздухе таких вредных примесей как взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород.

По результатам измерений в декабре превышений предельно допустимых концентраций по всем определяемым показателям не отмечено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Цимлянске в декабре  уровень загрязнения атмосферы был низкий.