Справка

о состоянии загрязнения атмосферного воздуха

в Ростове-на-Дону, Азове, Волгодонске, Таганроге,

Шахтах и Цимлянске в октябре 2021 года.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Ростове-на-Дону проводились на 7 станциях государственной наблюдательной сети за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (далее - станция), расположенных по адресам:

2  -  ул. Врубовая, 32,

21 -  ул. Токарная, 11/16 (территория телецентра),

29 -  пересечение пр. Театрального и ул. Максима Горького,

44 – пересечение ул. Магнитогорской и пер. Валуйского,

51 -  пересечение ул. Красноармейской и  пр. Будённовского,

52 – пр. Сельмаш, 7а,

55 -  пр. Королева 15/4.

Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в г. Ростове-на-Дону в октябре не зарегистрированы.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 0,9 ПДК. Наибольшая из средних за месяц концентрация составила         1,9 ПДК и отмечена на станции 51. Максимальная разовая концентрация превышала гигиенический норматив в 2,2 раза и отмечалась 4 октября на станции 29.

Среднемесячная и максимальная разовая концентрации диоксида серы не превышали предельно допустимых значений.

Средняя за месяц концентрация оксида углерода в целом по городу ниже                1 ПДК. Максимальная разовая концентрация также не превышала предельно допустимое значение и составила  0,7 ПДК   на станции 51.

Превышений предельно допустимых концентраций по диоксиду азота не обнаружено.

Средняя за месяц концентрация оксида азота не превышала предельно допустимого значения. Максимальная разовая концентрация составила 1,4 ПДК и                        отмечалась 23 октября на станции 55.

Наблюдения за содержанием в воздухе сероводорода проводились на станциях 21, 29 и 44. Максимальная разовая концентрация не превышала гигиенический норматив.

Контроль содержания в атмосферном воздухе фенола и формальдегида осуществлялся на трех станциях: 51, 52 и 55.

Средняя за месяц концентрация фенола в целом по городу ниже 1 ПДК. Максимальная разовая концентрация 2 октября составила 1,5 ПДК (станция 55).

Средняя за месяц концентрация формальдегида в целом по городу составила 1,5 ПДК. Максимальная разовая концентрация составила 1,9 ПДК и отмечалась                   11 октября на станции 51.

Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации формальдегида равна 16,7 % (НП= 16,7 %).

Контроль содержания в воздухе хорошо растворимых твердых фторидов проводился на станции 29. Средняя за месяц и максимальная разовая концентрации были в пределах гигиенического норматива.

Контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха фторидом водорода проводился на двух станциях 52 и 55. Средняя за месяц концентрация в целом по городу не превысила предельно допустимое значение, максимальная разовая концентрация составила 4,2 ПДК (СИ= 4,2)  23 октября (станция 55).

Уровень загрязнения воздуха аммиаком и сажей был невысокий, превышений ПДК не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В октябре в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП = 16,7 % и значением СИ= 4,2.

В г. Азове наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях:

2 - ул. Черноморская, 77-а (зона влияния промышленных предприятий),

3- ул. Ленина, 83 (район центрального рынка).

Высокое и экстремально высокое загрязнение атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ в целом по городу составила 1,6 ПДК, максимальная разовая концентрация превышала предельно допустимое значение в 2,7 раза (СИ=2,7)  и отмечена 12 октября на станции 3.

Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации взвешенных веществ составила 9,6 % (НП=9,6 %).

Уровень загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксида и оксидом азота, формальдегидом был невысокий, превышений ПДК не обнаружено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Азове в октябре в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП =9,6 % и значением СИ=2,7.

В г. Волгодонске наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях:

3 - ул. М. Горького, 81,

4 - ул. Энтузиастов, 16.

Проводился контроль содержания в атмосферном воздухе  взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, сероводорода и формальдегида.

Превышение предельно допустимых значений среднемесячных и максимальных разовых концентраций всех контролируемых примесей, кроме формальдегида не обнаружено. Средняя за месяц концентрация формальдегида в целом по городу составила 1,3 ПДК. Максимальная разовая концентрация не превышала предельно допустимое значение.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Волгодонске в октябре в целом по городу уровень загрязнения атмосферы был низкий.

В г. Таганроге проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и хлорида водорода на одной станции, расположенной на пересечении ул. Александровской и ул. Гоголевской.

Высокое и экстремальное загрязнение атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ составила 1 ПДК. Максимальная разовая концентрация  превышала предельно допустимое значение в 1,1 раза 26 октября.

Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации взвешенных веществ составила 1,3 % (НП=1,3 %).

Контроль уровня загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, хлорида водородом не выявил превышений значений предельно допустимых концентраций для этих примесей.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Таганроге в октябре уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП =1,3 %.

В г. Шахты проводились наблюдения за содержанием в атмосферном воздухе взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота и сероводорода. Наблюдения выполнялись на одной станции государственной наблюдательной сети, расположенной на пересечении ул. Чернокозова и                   ул. Садовой.

Высокое и экстремальное загрязнение атмосферного воздуха не зарегистрировано.

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ превышала гигиенический норматив в 1,6 раза, максимальная разовая концентрация составила 1,2 ПДК (СИ=1,2) 21 октября. Повторяемость случаев превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации равна 2,6 % (НП= 2,6 %).

Контроль уровня загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, диоксидом и оксидом азота, сероводородом не выявил превышений значений предельно допустимых концентраций для этих примесей.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Шахты в  уровень загрязнения атмосферы был повышенный. Он определялся значением НП =2,6 %.

В г. Цимлянске осуществлялся контроль содержания в атмосферном воздухе таких вредных примесей как взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород.

По результатам измерений в октябре превышений предельно допустимых концентраций по всем определяемым показателям не отмечено.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

В г. Цимлянске в октябре  уровень загрязнения атмосферы был низкий.